Załącznik nr 1

PRZEDMIOT WYCENY WARTOŚCI RYNKOWEJ

Przedmiot wyceny:

| Lp | Nazwa maszyny | Ilość szt. | nr inwentarzowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szlifierka do grzybków zaworów | 1 | III/4III000264 |
| 2 | Wytaczarka do bębnów | 1 | III/4III000148 |
| 3 | Szlifierka do ostrzenia narzędzi | 1 | III/4///000130 |

Cel wyceny

Celem wyceny jest oszacowanie wartości rynkowej służącej jako wyznaczenie podstawy do sprzedaży środków trwałych na wolnym rynku.

Przy sporządzaniu niniejszego opracowania PLACÓWKA korzystała między INNYMI Z MOŻLIWOŚCI SZACOWANIA CENY

Celem niniejszego opracowania jest oszacowanie wartości rynkowej środków trwałych.

Poniżej przedstawiono definicję wartości rynkowej:

Wartość rynkowa – kwota za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony na zasadzie transakcji rynkowej pomiędzy zainteresowanymi, dobrze poinformowanymi i niepowiązanymi ze sobą stronami.

Założenia do wyceny

Uwzględniając powyższe uwarunkowania, oszacowania wartości rynkowej środka trwałego dokonano w niniejszym opracowaniu w następujący sposób:

- maszyny były bardzo rzadko używane . W tym czasie nie przeprowadzano przeglądów ani serwisu maszyn. Stan maszyn jest niedostateczny. Wobec powyższego przywrócenie maszyn do stanu umożliwiającego korzystanie z nich jest ekonomicznie nieopłacalne.

- Zastosowano podejście porównawcze jeżeli istnieje rynek wtóry przedmiotu wyceny.

4	Opis przedmiotu wyceny

Co najmniej w ciągu ostatnich 20 lat nie przeprowadzano prac remontowo-konserwatorskich, przeglądu oraz serwisu przedmiotowych maszyn. W związku z powyższym przyjmuję, że gospodarko remontowo-konserwatorska prowadzona była niedostatecznie.

Na urządzeniach widoczne ślady ponadnormatywnego zużycia.

4.1	Szlifierka do grzybków zaworów

| Największa średnica materiału przecinanego: | 80 mm |
| --- | --- |
| Zakres średnic trzonków zaworów: | 6-14mm |
| Prędkość obrotowa wrzeciona średnicy: | 45000br/min |
| Średnica ściernicy: | 125mm |
| Prędkość obrotowa wrzeciona przedmiotu: | 112obr/min |
| Kąt ustawienia głowicy skrętnej: | 0 0+900 |
| Masa: | 215kg |
| Zajmowana powierzchnia: : | 645x920mm |
| Wysokość: | 1300mm |
| Szerokość | 765mm |
| 4.2 Wytaczarka do bębnów Moc silnika: | 11kw |

Masa:                                                                                                                                            390kg

4.3          Szlifierka do ostrzenia narzędzi

Masa:                                                                                                                                              900kg

Typ NUA

nr fabryczny:                                                                                                                                 384

Rok produkcji:                                                                                                                               1964

- Obliczenie wartości

Wg informacji uzyskanych przez sprzedającego na temat rynku wtórnego przedmiotowych maszyn wynika, iż istnieje znikomy popyt na przedmiotowe maszyny w stanie gorszym niż dobry. Firmy handlujące maszynami skupują maszyny, które są w dobrym stanie technicznym, wyprodukowane w 1971 roku . Bardzo rzadko odnotowuje się transakcje sprzedaży, a ceny ofertowe osiągają poziom ceny złomu stalowego z dnia wystawienia oferty. Sytuacja ta wynika z braku części zamiennych do przedmiotowych maszyn (nie są produkowane). W przypadku awarii zachodzi konieczność instalacji używanych części zamiennych sprzedawanych jednostkowo na portalach aukcyjnych (możliwa jest sytuacja braku danej części do pozyskania przez długi czas)

Biorąc pod uwagę wagę przedmiotowych maszyn wynoszącą 3900,00 kg oraz aktualną cenę złomu użytkowego na dzień sporządzenia opracowania tj. 2,50 za kg.

ŁĄCZNA WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

WR = 3 762,50 zł

Słownie: trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa 50/100.